按键密码柜门锁操作使用说明书

手动关门模式：

密码开关门使用方式：由客人输入“*号键 加任意1～8位数 加#号键”

关门；开门输入方式相同。

注：*字键为清除键，在输入过程中，输入*键后相当于重新确定密码。

第一步、初始化（出厂时设置）：

按住前锁体背后的设置开关，当听到音乐声响起时，松开开关，此时电机转动，锁舌会缩回锁体内。

第二步、配置母卡：

初始化后，用母卡碰卡，听到“嘀…”四声响，表示配置成功。

第三步、配置经理卡：

用配置好的母卡碰卡，在灯闪烁时用经理卡一碰，听到“嘀”一声响。表示配置成功。

第四步、配置客人卡：（可选项）

用配置好的经理卡碰一下探头，响“嘀”一声后，指示灯在快速闪烁，在灯没灭前（约在15秒内），用相应的客人卡碰一下探头，响“嘀”一声后，指示灯灭，客人卡配置成功。

第五步、设置主密码（可选项）

用配置好的母卡碰卡，在灯闪烁时，输入“*号键 加任意1～8位数 加#号键”此密码在任何状态下，均可应急直接打开门锁。

用临时密码开门：

A、没设置客人卡时，只用临时密码开门：

客户按“*　+　密码（8位数字以内）　+　#”，锁舌出来，关门。开门一样操作。

B、设置有客人卡时，临时密码+客人卡一起才能开门：

客户按“*　+　密码（8位数字以内）　+　#”，灯闪时，碰客人卡确认，锁舌出来，关门。开门一样操作。

经理卡开门：

客人忘了密码，可以用经理卡连续二次碰卡，应急打开锁。

主密码开门：

如果锁设置了主密码，则也可以在客户忘了密码后，按“*　+　主密码　+　#”， 应急开门。