触摸屏密码柜门锁操作说明

（手动锁门方式）

1. 初始化（出厂时设置）：

用针尖工具按住前锁体底板上面的设置开关，当听到音乐声响起时，松开开关，此时电机转动，锁舌会缩回锁体内。初始化设置成功,该锁为手动锁门方式。

2. 配置母卡（1张）

初始化后，在锁感应区碰卡，听到“嘀…”四声响，母卡配置成功。

注: 主卡用于配置管理卡、管理密码及清洁卡; 主卡不能用于开/关锁。

3. 配置经理卡（1张）

碰主卡，在灯闪烁时碰感应卡，听到“嘀…”四声响。经理卡配置成功。

注: 经理卡用于配置或取消客人卡;只用于开锁(经理卡开锁需碰卡两次)，不能关锁。

4．清洁卡（也称 “万能卡”）（可选）（可设置2张）

连续碰母卡3次，在灯闪烁时碰感应卡，听到“嘀…”四声响。此卡已经设置成清洁卡。

5．设置管理密码（可选）

A. 设置主密码：碰母卡 →“*”→ 密码 ( 任意1～8位数) → “#”。

B. 更改主密码： 与设置主密码操作相同，用新主密码取代旧主密码。

C. 取消主密码： 输入“*”→0 → “#”， 主密码则被取消。

注: 主密码在任何状态下，均可直接开锁。

6.客人临时密码关/开门:

A. 密码关门：“*”→ 密码 (任意1～8位数) → “#”;

B. 密码开门； “*”→ 密码 (与关锁密码相同) → “#”

7. 配置客人卡（1张）（可选）

A. 配置客人卡：碰经理卡，在灯闪烁时碰感应卡，听到“嘀” 一串音乐响, 客人卡配置成功。

B. 取消客人卡：用经理卡连续二次碰卡即可开锁，同时终止客人卡使用权限。

注: 客人卡配置后，单独客人卡不能开/关锁，必须“卡 + 密码”来实现开/关锁。

8．“卡 + 密码”安全开关锁

客人卡配置后,则可使用“密码”开关锁安全模式。

A. “卡 + 密码”关锁： 碰客人卡（或输密码），再输密码（或碰卡），关锁。

B. “卡 + 密码”开锁：操作与关锁方法相同。

注1： 碰卡或输密码顺序不分先后;

2: “卡 + 密码”模式下, 若管理卡开锁, 客人卡权限被取消, 只有临时密码开关锁功能; 若碰管理卡后 重新配置客人卡, 则恢复“卡 + 密码”模式。

3: “卡 + 密码”模式下, 若碰经理卡, 再输“*”→0 → “#”, 则

临时密码功能被取消, 只有客人卡单独开关锁功能。

若碰经理卡, 再输“*”→1 → “#”, 则恢复临时密码功能。

定时开锁功能:

1、碰经理卡, 再输“*”→ 3 → “#”, 从关门时计时12小时后，锁自动打开。

2、碰经理卡, 再输“*”→ 4 → “#”, 从关门时计时24小时后，锁自动打开。

3、碰经理卡, 再输“*”→ 2 → “#”, 关闭定时开锁功能。

低压报警:当电池电压降到DC3.7±0.2 时,开锁时门锁发出 “嘟,嘟,嘟…”声报警,同时指示灯闪烁，提醒用户更换电池。开锁后，取下电池盖板更换电池（注意电池正负极方向）。

应急供电: 当电压低到不能开锁时，将6V外接电池盒的插头插入前锁体右侧拉手的插孔内，碰卡或输密码即可打开门锁。

错误密码或非法卡报警：碰非法卡或输入错误密码4次，则报警60秒。

报警期间, 可碰有效卡或输入有效密码可终止报警。